2014年最新装修报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面拉毛 | ㎡ |  | 15-18 | 美巢墙固，沙子水泥，人工 |
| 2 | 墙面找平 | ㎡ |  | 15-18 | 底层石膏找平 |
| 3 | 墙面刷漆 | ㎡ |  | 21-30 | ①墙面和接缝处贴防裂绷带；②批刮美巢易呱平（800）2-4遍进行墙面找平；③用砂纸打磨平整，局部休整再打磨；④清除浮灰，滚涂底漆一遍，面漆两遍（如增加一色加150元）不含特殊基层处理（墙漆） |
| 4 | 顶面刷漆 | ㎡ |  | 21-30 | （同上） |
| 5 | 吊顶 | ㎡ |  | 120-160 | 龙牌轻钢龙骨，龙牌石膏板饰面 |
| 6 | 石膏线 | ㎡ |  | 15-20 | 泰丽雅牌石膏线快粘粉粘贴 |
| 7 | 铲墙皮 | ㎡ |  | 4-8 | 人工 |
| 8 | 新建墙 | ㎡ |  | 120-150 | 用8-10㎝轻体砖垒砌，双面抹灰处理 |
| 9 | 拆墙 | ㎡ |  | 20-30 | 人工 |
| 10 | 拆墙地砖 | ㎡ |  | 12-18 | 人工 |
| 11 | 踢脚钱 | ㎡ |  | 10-15 | 美巢易刮平粘贴 |
| 12 | 贴布 | m |  | 15-20 | 牛皮纸、生态白乳胶粘贴 |
| 13 | 包立管 | m |  | 70-90 | ①轻体砖砌筑；②钻牌或拉法基32.5#水泥及中沙；③留检修口以便检修，检修口面板甲供。 |
| 14 | 地面回填 | ㎡ |  | 40-50 | 沙子、水泥、人工 |
| 15 | 贴墙砖 | ㎡ |  | 35-45 | ①采用湿铺法，瓷砖阳角采用45度磨边碰角，或采用阳角线；②钻牌或拉法基32.5#水泥，美巢墙锢QG500T；③拼花另计 ；④不含瓷砖及主材搬运，不含十字卡及勾缝剂，阳角线；⑤室内温度低于5摄氏度时应在水泥砂浆中加入相应比例防冻液；⑥规格在不小于250*330、不大于300*600内（165*165、300*750每平米加20元） |
| 16 | 铺地砖 | ㎡ |  | 35-38 | ①采用干铺法；②钻牌或拉法基32.5#水泥，美巢墙锢QG500T；③拼花另计④不含瓷砖及主材搬运，不含十字卡及勾缝剂；⑤室内温度低于5摄氏度时应在水泥砂浆中加入相应比例防冻液；⑥规格在不小于300*300、不大于600*600内（800-1000每平米加4元） |
| 17 | 地面找平 | ㎡ |  | 20-25 | ①钻牌或拉法基32.5#水泥及中沙；②厚度小于20㎜，每超出1㎝，另加5元每平米。 |
| 18 | 防水 | ㎡ |  | 50-60 | ①首先将墙面水电改造开槽用水泥封堵基层清理，细部附加层施工，在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷；②采用东方雨虹HCA高弹厚质丙烯酸酯高档防水涂料刷墙两遍、地三遍，干后用中沙、水泥钻牌3.25沙浆做保护层；③防水干燥后放水做48小时闭水实验。 |
| 19 | 灯具 | 项 |  | 190-220 | 人工 |
| 20 | 五金 | 项 |  | 170-200 | 人工 |
| 21 | 电路 | m | 28-38 | 按实际发生量结算 | ①首先明确电源需求准确位置；②墙面垂直开槽，地面直线开槽下管，吊顶部分采用明装，拐角处采用大弯或者在有条件位置家装暗盒；③强电使用2.5-4平方国际塑铜三色电线，优质绝缘穿线管，弱电实用优质铜8芯网线，点与终端之间不能有街头走向顺直，线距分色④2.5平方国际塑铜线明敷30元/m，4平方国际塑铜线暗敷40元/m。终暗合10/个，开关面板安装5元/个，装电表箱200元/个 |
| 22 | 水路 | m | 40-55 | 按实际发生量结算 | ①首先明确用水项目及准确位置；②墙面垂直开槽，吊顶以上采用明装；③使用工长俱乐部专用伟星PP-R或热水管材热熔施工，包括等径弯头、等径三通、内外丝三通、内外丝弯头、等径直接、变径直接；④防水，保证焊接不堵。管道铺设后实施6-8kg打压试验30分钟；⑤4分PPR管明敷45元/m，4分PPR暗敷55元/m，走向顺直，安装完毕后座试压、试水试验，改下水80元/m，改水表150/个。 |
| 23 | 垃圾清理 | 项 |  | 200-210 | 由施工现场装袋清理至小区指定垃圾堆放处决定（外运1车300元，另算） |
| 24 | 地暖 | m | 60 |  | 伟星或金德PPR管 |